Wykonanie robót budowlanych zmierzających do zamontowania na budynku anten radiokomunikacyjnych, radionawigacyjnych i radiolokacyjnych wymaga wcześniejszego przeprowadzenia różnych procedur administracyjnych, w zależności od rodzaju i wielkości przewidzianej do zamontowania konstrukcji, oraz parametrów technicznych anten. Zgodnie z treścią art. 61 ustawy Prawo budowlane właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest odpowiedzialny za utrzymanie i prawidłowe użytkowanie budynku wraz z instalacjami i urządzeniami z nim związanymi.

Jeżeli wykonanie takiej inwestycji związane być musi z wykonaniem przebudowy budynku, w celu wzmocnienia jego konstrukcji, aby bezpiecznie mógł przenieść dodatkowe obciążenia, zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego, inwestor wcześniej winien uzyskać decyzję o pozwoleniu na budowę. Odpowiedzialność w takim przypadku za bezpieczeństwo ludzi i mienia związane z istnieniem anteny spoczywa na właścicielu lub zarządcy budynku i projektancie, który opracował projekt przebudowy budynku na potrzeby zainstalowania tej anteny.

Jeżeli wykonanie takiej inwestycji polegało będzie na zainstalowaniu na budynku antenowej konstrukcji wsporczej i instalacji radiokomunikacyjnej a całość urządzenia nie przekracza wysokości 3 m, a także rodzaj montowanych anten nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i nie oddziaływują one na obszary Natura 2000 – nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę ani dokonanie zgłoszenia do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej. Pełną odpowiedzialność w tym przypadku za bezpieczeństwo ludzi i mienia ponosi właściciel lub zarządca  budynku. Na nim spoczywa obowiązek zapewnienia prawidłowego wykonania montażu urządzeń i utrzymania ich  w odpowiednim stanie technicznym przez okres ich istnienia.

Instalowanie antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji radiokomunikacyjnych, których wysokość przekracza 3 m, w przypadku gdy rodzaj montowanych anten nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i nie oddziaływują one na obszary Natura 2000 – wymaga zgłoszenia do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanego. Pełną odpowiedzialność w tym przypadku za bezpieczeństwo ludzi i mienia ponosi właściciel lub zarządca  budynku. Na nim spoczywa obowiązek zapewnienia prawidłowego wykonania montażu urządzeń i utrzymania ich  w odpowiednim stanie technicznym przez okres ich istnienia

Przedsięwzięcia, które wymagają przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, oraz te które wymagają przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszary Natura 2000 – wymagają przed ich realizacją pozwolenia na budowę. Odpowiedzialność w takim przypadku za bezpieczeństwo ludzi i mienia związane z istnieniem anteny spoczywa na właścicielu lub zarządcy budynku i projektancie, który opracował projekt budowlany tej inwestycji.

Rodzaje przedsięwzięć, w tym instalacji radiokomunikacyjnych, radionawigacyjnych i radiolokacyjnych, które zawsze znacząco oddziaływują lub mogą potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienione zostały w  Rozporządzeniu Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. obowiązującego od 15 listopada 2010 r., w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2010 Nr 213 poz.1397). Konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (o której mowa powyżej) uzależniona jest od zakwalifikowania przedsięwzięcia do grupy przedsięwzięć i odpowiednio przeprowadzenia postępowania przez służby ochrony środowiska.

Poniżej zacytowano fragmenty treści rozporządzenia, które mają zastosowanie dla kwalifikowania przedsięwzięć w aspekcie oddziaływania na środowisko.

Do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się:

7) instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne, z wyłączeniem radiolinii, emitujące pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 0,03 MHz do 300 000 MHz, których równoważna moc promieniowana izotropowo wyznaczona dla pojedynczej anteny wynosi nie mniej niż:

a) 2 000 W, a miejsca dostępne dla ludności znajdują się w odległości nie większej niż 100 m od środka elektrycznego, w osi głównej wiązki promieniowania tej anteny,

b) 5 000 W, a miejsca dostępne dla ludności znajdują się w odległości nie większej niż 150 m od środka elektrycznego, w osi głównej wiązki promieniowania tej anteny,

c) 10 000 W, a miejsca dostępne dla ludności znajdują się w odległości nie większej niż 200 m od środka elektrycznego, w osi głównej wiązki promieniowania tej anteny,

d) 20 000 W

– przy czym równoważną moc promieniowaną izotropowo wyznacza się dla pojedynczej anteny także w przypadku, gdy na terenie tego samego zakładu lub obiektu znajduje się realizowana lub zrealizowana inna instalacja radiokomunikacyjna, radionawigacyjna lub radiolokacyjna

Do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się:

8) instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne, inne niż wymienione powyżej (tj. w § 2 ust.1 pkt 7), z wyłączeniem radiolinii, emitujące pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 0,03 MHz do 300 000 MHz, których równoważna moc promieniowana izotropowo wyznaczona dla pojedynczej anteny wynosi nie mniej niż:

a) 15 W, a miejsca dostępne dla ludności znajdują się w odległości nie większej niż 5 m od środka elektrycznego, w osi głównej wiązki promieniowania tej anteny,

b) 100 W, a miejsca dostępne dla ludności znajdują się w odległości nie większej niż 20 m od środka elektrycznego, w osi głównej wiązki promieniowania tej anteny,

c) 500 W, a miejsca dostępne dla ludności znajdują się w odległości nie większej niż 40 m od środka elektrycznego, w osi głównej wiązki promieniowania tej anteny,

d) 1 000 W, a miejsca dostępne dla ludności znajdują się w odległości nie większej niż 70 m od środka elektrycznego, w osi głównej wiązki promieniowania tej anteny,

e) 2 000 W, a miejsca dostępne dla ludności znajdują się w odległości nie większej niż 150 m i nie mniejszej niż 100 m od środka elektrycznego, w osi głównej wiązki promieniowania tej anteny,

f) 5 000 W, a miejsca dostępne dla ludności znajdują się w odległości nie większej niż 200 m i nie mniejszej niż 150 m od środka elektrycznego, w osi głównej wiązki promieniowania tej anteny,

g) 10 000 W, a miejsca dostępne dla ludności znajdują się w odległości nie większej niż 300 m i nie mniejszej niż 200 m od środka elektrycznego, w osi głównej wiązki promieniowania tej anteny,

– przy czym równoważną moc promieniowaną izotropowo wyznacza się dla pojedynczej anteny także w przypadku, gdy na terenie tego samego zakładu lub obiektu znajduje się realizowana lub zrealizowana inna instalacja radiokomunikacyjna, radionawigacyjna lub radiolokacyjna